ICS

备案号：

DB11

北京市地方标准

DB 11/T XXXX—XXXX

自动气象站数据交换格式规范

Data exchange format specification for automatic weather station

报批稿

XXXX- XX- XX发布

XXXX- XX- XX实施

北京市质量技术监督局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义、缩略语	1

3.1　术语和定义	1

3.1.1	1

观测数据　observed　data	1

3.1.2	1

统计数据　statistical　data	1

3.2　缩略语	1

4　数据种类和交换频率	2

4.1　数据种类	2

4.2　数据交换频率	2

5　数据交换格式和方式	2

6　文件命名	2

7　报文格式	2

7.1　报文结构	2

7.2　观测数据报文	3

7.2.1　观测数据报文头	3

7.2.2　观测数据报文体	3

7.3　统计数据报文	4

7.3.1　统计数据报文头	4

7.3.2　统计数据报文体	5

8　文档格式检验	7

附录A（资料性附录）　XML格式实例	8

附录B（规范性附录）　站号编码规则	10

附录C（规范性附录）　天空状况编码	12

附录D（规范性附录）　信息交换文档类型定义（DTD）	14

参考文献	17

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009和GB/T 20000.2-2009的规则起草。

本标准由北京市气象局提出并归口。

本标准由北京市气象局组织并实施。

本标准主要起草单位：北京市气象信息中心

本标准主要起草人：窦以文、陈光、胡保昆

自动气象站数据交换格式规范

范围

本标准规定了自动气象站气象数据种类和交换频率、报文命名、数据交换格式和方式、报文格式和文档格式检验。

本标准适用于气象信息服务的数据交换, 在北京市行政区域内实时气象数据交换或重要气象信息服务中适用。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7027-2002  信息分类和编码的基本原则与方法

GB/T 7408-2005  数据元和交换格式  信息交换  日期和时间表示方法

GB/T 22164-2008  公众气象服务 天气图形符号

GB/T 27961-2011  气象服务分类术语

QX/T 102-2009  气象资料分类与编码

QX/T 129-2011  气象数据传输文件命名

术语和定义、缩略语

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

观测数据 observed data

自动气象站观测的气温、降水、气压、风向、风速、能见度、地表温度、天空状况、雪深等数据。

统计数据 statistical data

统计自动气象站观测的气温、降水、雪深等数据。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

DTD：文档类型定义（Document Type Definition）

WMO：世界气象组织（World Meteorological Organization）

FTP：文件传输协议（File Transfer Protocol）

数据种类和交换频率

数据种类

数据种类：观测数据、统计数据。

观测数据是由自动气象站观测的气象数据。

统计数据主要统计自动气象站观测的降水、气温、降雪等，可以统计任意时间段，缺省值为过去3小时，6小时、12小时、24小时、固定时次08时至当日20时、固定时次20时至次日08时、固定时次20时至次日20时、固定时次08时至次日08时。

数据交换频率

数据交换频率为：5分钟、1小时。

数据交换格式和方式

数据格式应为XML，XML格式实例参见附录A。

传输方式宜采用FTP。

文件命名

文件命名应符合下列要求：

Z_SEVP_I_IIiii_YYYYMMDDhhmmss_T_x.XML

Z:固定字符，表示不符合WMO编码格式的气象数据传输标识。

SEVP：固定字符，表示决策服务、公众服务的各类产品。

I：固定字符，表示后续字段（IIiii）为观测站的区站号，附录B。

IIiii: 为观测站的区站号。

YYYYMMDDhhmmss：报文发布时间，北京时间。

YYYY：年。

MM：月。

DD：日。

hh：时。

mm：分。

ss：秒。

T：表示数据类型，有两种类型，其中字母“O”：用于气象服务的观测数据；字母“S”用于气象服务的观测数据统计。

x: 表示更正报文状态，数字“0”为原始报文，数字“1”为补充，数字“2”为更正，数字“3”为删除。

XML：固定字符，表示XML格式文档。

_：分隔符。

报文格式

报文结构

交换报文应分为观测数据报文和统计数据报文。

报文包括报文头和报文体。报文头应描述站点的基本信息；报文体应描述各站点观测信息，见图1。

报文结构

观测数据报文

观测数据报文头

观测数据报文头应按表1数据描述。

观测数据报文头数据描述

| 属性 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Pflag | Z_SEVP | 固定缺省值 |
| Version | 1 | 版本号，缺省值为1 |
| Type | O | 数据类型，表示气象服务的观测资料 |
| Correction | 0，1，2，3 | 表示更正报文状态，数字“0”为原始报文，数字“1”为补充，数字“2”为更正，数字“3”为删除 |
| Format | XML | 数据格式 |
| Date | YYYYMMDD | 发布日期，YYYY（年），MM（月），DD（日） |
| Time | hhmmss | 发布时间，hh（时）：00～23，mm（分）：00～59，ss（秒）：00～59 |
| Language | ENG | 报文体语言，英语为ENG，汉语为CHN |
| Serial | 1～M | 序列号，每年的第一次发送序列号为1 |
| Send | IIiii | 观测站的区站号，附录B |

观测数据报文体

观测数据报文体应按表2数据描述。

观测数据报文体数据描述

| 元素 | 子元素 | 属性 | 说明 | 格式a | 取值范围 | 必选项c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Body_Msg | Station_ Information | Code | 站号代码 | C(5) | 观测站的区站号,附录B | Y |
| Station_Information | Observe_Data | Date | YYYYMMDD | Date | 数据日期，YYYY（年）,MM（月）,DD（日） | Y |
|  |  | Time | hhmmss | Time | 数据时间，hh（时）：00～23，mm（分）：00～59，ss（秒）：00～59 | Y |
| Observe_Data | Data | Air_Temp | 气温(℃) | N(2).N(1) | ±99.9 | N |
|  |  | Prec_Quant | 降水(mm) | N(3).N(1) | 0～999.9 | N |
|  |  | Wind_Speed | 风速(m/s) | N(3).N(1) | 0～999.9 | N |
|  |  | Wind_Direction | 风向 | VC(3) | N，NNE，NE，ENE，E，ESE，SE，SSE，S，SSW，SW，WSW，W，WNW，NW，NNW，VARb | N |
|  |  | Humidity | 相对湿度(%) | N(3) | 0～100 | N |
|  | Data_Ext | Visibility | 能见度(m) | N(5) | 0～99999 | N |
|  |  | Pressure | 气压(hPa) | N(4).N(1) | 0～9999.9 | N |
|  |  | Snow_Depth | 积雪深度(mm) | N(4) | 0～9999 | N |
|  |  | Sky_Condition | 天空状况 | VC(7) | 附录C | N |
|  |  | Surface_Temp | 地表温度 | N(2).N(1) | ±99.9 | N |
|  |  | WBGT | 黑球湿球温度(℃） | N(2).N(1) | ±99.9 | N |
| “格式”列的N表示整数，C表示固定字符，VC表示可变字符。N(n).N(m)表示n位整数m位小数，VC(n)表示可变字符,最大字符长度为n。C(n)表示固定字符长度为n。Date表示日期类型，Time表示时间类型。 N = North，E = East，S = South，W = West，VAR = Variable。 “必选项”列的Y表示必选，N表示可选。 |

统计数据报文

统计数据报文头

统计数据报文头应按表3数据描述。

统计数据报文头数据描述

| 属性 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Pflag | Z_SEVP | 固定缺省值 |
| Version | 1 | 版本号，缺省值为1 |
| Type | S | 数据类型，表示气象服务的统计资料 |
| Correction | 0，1，2，3 | 表示更正报文状态，数字“0”为原始报文，数字“1”为补充，数字 “2”为更正，数字“3”为删除 |
| Format | XML | 数据格式 |
| Date | YYYYMMDD | 发布日期，YYYY（年），MM（月）,DD（日） |
| Time | hhmmss | 发布时间，hh（时）：00～23，mm（分）：00～59，ss（秒）：00～59 |
| Language | ENG | 报文体语言，英语为ENG，汉语为CHN |
| Serial | 1～M | 发布单位序列号，每年的第一次发送序列号为1 |
| Send | IIiii | 观测站的区站号，附录B |

统计数据报文体

观测数据报文体应按表4数据描述。

统计数据报文体数据描述

| 元素 | 子元素 | 属性 | 说明 | 格式a | 取值范围 | 必选项b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Body_Msg | Station_ Information | Code | 站号代码 | C(5) | 观测站的区站号，附录B | Y |
| Station_ Information | Stat_Data | Date | YYYYMMDD | Date | 数据日期，YYYY（年），MM（月）,DD（日） | Y |
|  |  | Time | hhmmss | Time | 数据时间，hh（时）：00～23，mm（分）：00～59，ss（秒）：00～59 | Y |
| Stat_Data | Data_R | Rain_3h | 过去3小时降水(mm) | N(4).N(1) | 0～9999.9 | N |
|  |  | Rain_6h | 过去6小时降水(mm) | N(4).N(1) | 0～9999.9 | N |
|  |  | Rain_12h | 过去12小时降水(mm) | N(4).N(1) | 0～9999.9 | N |
|  |  | Rain_24h | 过去24小时降水(mm) | N(4).N(1) | 0～9999.9 | N |
|  |  | Rain_08_20 | 固定时次08时-20时降水(mm) | N(4).N(1) | 0～9999.9 | N |
|  |  | Rain_20_08 | 固定时次20时-08时降水(mm) | N(4).N(1) | 0～9999.9 | N |
|  |  | Rain_08_08 | 固定时次08时-08时降水(mm) | N(4).N(1) | 0～9999.9 | N |
|  |  | Rain_20_20 | 固定时次20时-20时降水(mm) | N(4).N(1) | 0～9999.9 | N |
|  | Data_T | Temp_High_6h | 过去6小时最高气温(℃) | N(2).N(1) | ±99.9 | N |
|  |  | Temp_ High_6h_Time | 过去6小时最高气温出现时间 | Time | 数据时间，hh（时）：00～23，mm（分）：00～59，ss（秒）：00～59 | N |
|  |  | Temp_Low_6h | 过去6小时最低气温(℃) | N(2).N(1) | ±99.9 | N |
|  |  | Temp_ Low_6h_Time | 过去6小时最低气温出现时间 | Time | 数据时间，hh（时）：00～23，mm（分）：00～59，ss（秒）：00～59 | N |
|  |  | Temp_High_12h | 过去12小时最高气温(℃) | N(2).N(1) | ±99.9 | N |
|  |  | Temp_ High_12h_Time | 过去12小时最高气温出现时间 | Time | 数据时间，hh（时）：00～23，mm（分）：00～59，ss（秒）：00～59 | N |
|  |  | Temp_Low_12h | 过去12小时最低气温(℃) | N(2).N(1) | ±99.9 | N |
|  |  | Temp_ Low_12h_Time | 过去12小时最低气温出现时间 | Time | 数据时间，hh（时）：00～23，mm（分）：00～59，ss（秒）：00～59 | N |
|  |  | Temp_High_24h | 过去24小时最高气温(℃) | N(2).N(1) | ±99.9 | N |
|  |  | Temp_ High_24h_Time | 过去24小时最高气温出现时间 | Time | 数据时间，hh（时）：00～23，mm（分）：00～59，ss（秒）：00～59 | N |
|  |  | Temp_Low_24h | 过去24小时最低气温(℃) | N(2).N(1) | ±99.9 | N |
|  |  | Temp_ Low_24h_Time | 过去24小时最低气温出现时间 | Time | 数据时间，hh（时）：00～23，mm（分）：00～59，ss（秒）：00～59 | N |
|  | Data_S | Snow_3h | 过去3小时雪深(mm) | N(4) | 0～9999 | N |
|  |  | Snow_6h | 过去6小时雪深(mm) | N(4) | 0～9999 | N |
|  |  | Snow _12h | 过去12小时雪深(mm) | N(4) | 0～9999 | N |
|  |  | Snow _24h | 过去24小时雪深(mm) | N(4) | 0～9999 | N |
|  | Data_Ext | Date_from | YYYYMMDD | Date | 数据日期，YYYY（年），MM（月）,DD（日） | N |
|  |  | Time_from | hhmmss | Time | 数据时间，hh（时）：00～23，mm（分）：00～59，ss（秒）：00～59 | N |
|  |  | Date_to | YYYYMMDD | Date | 数据日期，YYYY（年），MM（月）,DD（日） | N |
|  |  | Time_to | hhmmss | Time | 数据时间，hh（时）：00～23，mm（分）：00～59，ss（秒）：00～59 | N |
|  |  | Rain | 过去时间段内降水(mm) | N(4).N(1) | 0～9999.9 | N |
|  |  | Temp_High | 过去时间段内最高气温(℃) | N(2).N(1) | ±99.9 | N |
|  |  | Temp_ High_Date | 过去时间段内最高气温出现日期 | Date | 数据日期，YYYY（年），MM（月）,DD（日） | N |
|  |  | Temp_ High_Time | 过去时间段内最高气温出现时间 | Time | 数据时间，hh（时）：00～23，mm（分）：00～59，ss（秒）：00～59 | N |
|  |  | Temp_Low | 过去时间段内最低气温(℃) | N(2).N(1) | ±99.9 | N |
|  |  | Temp_ Low_Date | 过去时间段内最低气温出现日期 | Date | 数据日期，YYYY（年），MM（月）,DD（日） |  |
|  |  | Temp_ Low_Time | 过去时间段内最低气温出现时间 | Time | 数据时间，hh（时）：00～23，mm（分）：00～59，ss（秒）：00～59 | N |
|  |  | Snow | 过去时间段雪深(mm) | N(4) | 0～9999 | N |
| 上表中“格式”列的N表示整数, C表示固定字符,VC表示可变字符。N(n).N(m)表示n位整数m位小数, VC(n)表示可变字符,最大字符长度为n。C(n)表示固定字符长度为n。Date表示日期类型，Time表示时间类型。 上表中“必选项”列的Y表示必选，N表示可选 |

文档格式检验

XML内容通过使用文档类型定义(DTD)规则检验其有效性。文档类型定义是一种保证标准通用标记语言、可扩展标记语言文档格式正确的有效方法，可通过比较文档和文档类型定义文件来看文档是否符合规范，元素和标签使用是否正确。本文档主要是两类DTD，一个是观测数据报文DTD，另一类是统计数据报文DTD。信息交换文档类型定义（DTD）见附录D。

（资料性附录）
XML格式实例

1、文件名: Z_SEVP_I_54511_20150511140000_O_0.XML

文件内容:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!DOCTYPE Weather SYSTEM "sevpo.dtd">

<Weather Pflag="Z_SEVP" Version="1" Type="O"  Correction="0" Format="XML" Date="20150511" Time="150000" Language="ENG" Serial="299" Send="54511">

<Body_Msg>

<Station_Information Code="54511">

< Observe_Data Date="20150511" Time="145000">

<Data Air_Temp="27.4" Prec_Quant="27.1" Wind_Speed="0.5" Humidity="88" Wind_Direction="ENE" />

<Data_Ext Visibility="300" Pressure="989.9" Snow_Depth="2.1" Sky_Condition="sun" Surface_Temp="16.1" WBGT="12.1" />

</Station_ Information >

<Station_Information Code="A1256">

< Observe_Data Date="20150511" Time="145000">

<Data Air_Temp="27.4" Prec_Quant="27.2" Wind_Speed="0.5" Humidity="80" Wind_Direction="ENE" />

<Data_Ext Visibility="300" Pressure="989.9" Snow_Depth="2.1" Sky_Condition="sun" Surface_Temp="16.1" WBGT="12.1" />

</Station_ Information >

</Body_Msg>

</Weather>

2、文件名：Z_SEVP_I_54511_20150511140000_S_0.XML

文件内容：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!DOCTYPE Weather SYSTEM "serps.dtd">

<Weather Pflag="Z_SEVP" Version="1" Type="S"  Correction="0" Format="XML" Date="20150511" Time="150000" Language="ENG" Serial="299" Send="54511">

<Body_Msg>

<Station_ Information Code="54511">

<Stat_Data Date="20150511" Time="145500">

<Data_R Rain_3h="0.1" Rain_6h="0.3" Rain_12h="0.4" Rain_24h="0.8" Rain_08_20="0.4" Rain_20_20="1.0" Rain_08_08="0.8" Rain_20_20="0.8"/>

<Data_T Temp_High_6h="20.0" Temp_High_6h_Time="120000" Temp_Low_6h="15.0" Temp_Low_6h_Time="080000" Temp_High_12h="20.0" Temp_High_12h_Time="120000" Temp_Low_12h="15.0" Temp_Low_12h_Time="080000" Temp_High_24h="20.0" Temp_High_24h_Time="120000" Temp_Low_24h="15.0" Temp_Low_24h_Time="080000" />

<Data_S  Snow_3h="0.1" Snow_6h="0.3" Snow_12h="0.4" Snow_24h="0.8" Snow_20_08="0.4" Snow_20_20="1.0" />

<Data_Ext  Date_from="20150510" Time_from="070000" Date_to="20150511" Time_to="140000" Rain="0.4" Temp_High="20.1" Temp_High_Date="20150511" Temp_High_Time="140000" Temp_Low="13.1" Temp_Low_Date="20150511" Temp_Low_Time="140000" />

</Stat_Data>

</Station_Information>

</Body_Msg>

</Weather>

（规范性附录）
站号编码规则

国家级自动站站号

国家级自动站站号见表B.1。

国家级自动站站号

| 站号 | 站名 |
| --- | --- |
| 54398 | 顺义 |
| 54399 | 海淀 |
| 54406 | 延庆 |
| 54410 | 佛爷顶 |
| 54412 | 汤河口 |
| 54416 | 密云 |
| 54419 | 怀柔 |
| 54421 | 上甸子 |
| 54424 | 平谷 |
| 54431 | 通州 |
| 54433 | 朝阳 |
| 54499 | 昌平 |
| 54501 | 斋堂 |
| 54505 | 门头沟 |
| 54511 | 观象台 |
| 54513 | 石景山 |
| 54514 | 丰台 |
| 54594 | 大兴 |
| 54596 | 房山 |
| 54597 | 霞云岭 |

区域气象观测站区站号

区域气象观测站区站号由5位代码组成，第一、二位为区号，固定为A1，后三位为站号，由阿拉伯数字0至9组成，区域气象观测站区站号见B.2。

区域气象观测站区站号

| 区站号范围 | 所属区县 |
| --- | --- |
| A1001-A1200 | 城八区 |
| A1201-A1250 | 通州 |
| A1301-A1350 | 房山 |
| A1401-A1450 | 昌平 |
| A1501-A1550 | 平谷 |
| A1601-A1650 | 怀柔 |
| A1251-A1300 | 大兴 |
| A1351-A1400 | 门头沟 |
| A1451-A1500 | 延庆 |
| A1551-A1600 | 顺义 |
| A1651-A1700 | 密云 |
| A1701-A1999 | 备用 |

扩充气象观测站区站号的区号进行划分，区站号确定的原则是按照气象观测站所属区域、建站的时间先后次序进行确定。

（规范性附录）
天空状况编码

天空状况编码

天空状况编码见表C.1。

天空状况编码

| 序号 | 编码 | 名称（英文） | 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | sun | sunny | 晴（白天） |
| 2 | n-sun | sunny at night | 晴（夜晚） |
| 3 | cldy | cloudy | 多云（白天） |
| 4 | n-cldy | cloudy at night | 多云（夜晚） |
| 5 | ovc | overcast | 阴 |
| 6 | l-rain | light rain | 小雨 |
| 7 | m-rain | moderate rain | 中雨 |
| 8 | h-rain | heavy rain | 大雨 |
| 9 | t-rain | torrential rain | 暴雨 |
| 10 | shw | shower | 阵雨 |
| 11 | ts | thunder shower | 雷阵雨 |
| 12 | lightn | Lightning | 雷电 |
| 13 | hail | Hail | 冰雹 |
| 14 | l-fog | light fog | 轻雾 |
| 15 | fog | fog | 雾 |
| 16 | s-fog | severe fog | 浓雾 |
| 17 | haze | haze | 霾 |
| 18 | sleet | sleet | 雨夹雪 |
| 19 | l-snow | light snow | 小雪 |
| 20 | m-snow | moderate snow | 中雪 |
| 21 | h-snow | heavy snow | 大雪 |
| 22 | t-snow | torrential snow | 暴雪 |
| 23 | f-rain | freezing rain | 冻雨 |
| 24 | frost | frost | 霜冻 |
| 25 | 0fwind | calm wind | 静风 |
| 26 | 1fwind | 1-force wind | 1级风 |
| 27 | 2fwind | 2-force wind | 2级风 |
| 28 | 3fwind | 3-force wind | 3级风 |
| 29 | 4fwind | 4-force wind | 4级风 |
| 30 | 5fwind | 5-force wind | 5级风 |
| 31 | 6fwind | 6-force wind | 6级风 |
| 32 | 7fwind | 7-force wind | 7级风 |
| 33 | 8fwind | 8-force wind | 8级风 |
| 34 | 9fwind | 9-force wind | 9级风 |
| 35 | 10fwind | 10-force wind | 10级风 |
| 36 | 11fwind | 11-force wind | 11级风 |
| 37 | 12fwind | 12-force wind | 12级风及以上 |
| 38 | tc | tropical cyclone | 台风 |
| 39 | fd | floating dust | 浮尘 |
| 40 | db | dust Blowing | 扬沙 |
| 41 | sand | sandstorm | 沙尘暴 |

（规范性附录）
信息交换文档类型定义（DTD）

1、文件名sevpo.dtd

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!ELEMENT Weather (Body_Msg*)>

<!ATTLIST Weather

Pflag CDATA #FIXED "Z_SEVP"

Version CDATA #FIXED "1"

Type CDATA #FIXED "O"

Correction CDATA #REQUIRED

Format CDATA #FIXED "XML"

Date CDATA #REQUIRED

Time CDATA #REQUIRED

Language CDATA #FIXED "ENG"

Serial CDATA #REQUIRED

Send CDATA #REQUIRED

>

<!ELEMENT Body_Msg (Station_Information)+>

<!ELEMENT Station_Information (Observe_Data)+>

<!ATTLIST Station_Information

Code CDATA #REQUIRED

>

<!ELEMENT Observe_Data (Data, Data_Ext)>

<!ATTLIST Observe_Data

Date CDATA #REQUIRED

Time CDATA #REQUIRED

>

<!ELEMENT Data EMPTY>

<!ATTLIST Data

Air_Temp CDATA #IMPLIED

Prec_Quant CDATA #IMPLIED

Wind_Speed CDATA #IMPLIED

Humidity CDATA #IMPLIED

Wind_Direction CDATA #IMPLIED

>

<!ELEMENT Data_Ext EMPTY>

<!ATTLIST Data_Ext

Visibility CDATA #IMPLIED

Pressure CDATA #IMPLIED

Snow_Depth CDATA #IMPLIED

Sky_Condition CDATA #IMPLIED

Surface_Temp CDATA #IMPLIED

WBGT CDATA #IMPLIED

>

2、文件名sevps.dtd

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!ELEMENT Weather (Body_Msg)>

<!ATTLIST Weather

Pflag CDATA #FIXED "Z_SEVP"

Version CDATA #FIXED "1"

Type CDATA #FIXED "S"

Correction CDATA #REQUIRED

Format CDATA #FIXED "XML"

Date CDATA #REQUIRED

Time CDATA #REQUIRED

Language CDATA #FIXED "ENG"

Serial CDATA #REQUIRED

Send CDATA #REQUIRED

>

<!ELEMENT Body_Msg (Station_Information)+>

<!ELEMENT Station_Information (Observe_Data)+>

<!ATTLIST Station_Information

Code CDATA #REQUIRED

>

<!ELEMENT Observe_Data (Data_R, Data_T, Data_S, Data_Ext)>

<!ATTLIST Observe_Data

Date CDATA #REQUIRED

Time CDATA #REQUIRED

>

<!ELEMENT Data_R EMPTY>

<!ATTLIST Data_R

Rain_3h CDATA #IMPLIED

Rain_6h CDATA #IMPLIED

Rain_12h CDATA #IMPLIED

Rain_08_20 CDATA #IMPLIED

Rain_20_08 CDATA #IMPLIED

Rain_08_08 CDATA #IMPLIED

Rain_20_20 CDATA #IMPLIED

>

<!ELEMENT Data_T EMPTY>

<!ATTLIST Data_T

Temp_High_6h CDATA #IMPLIED

Temp_High_6h_Time CDATA #IMPLIED

Temp_Low_6h CDATA #IMPLIED

Temp_Low_6h_Time CDATA #IMPLIED

Temp_High_12h CDATA #IMPLIED

Temp_High_12h_Time CDATA #IMPLIED

Temp_Low_12h CDATA #IMPLIED

Temp_Low_12h_Time CDATA #IMPLIED

Temp_High_24h CDATA #IMPLIED

Temp_High_24h_Time CDATA #IMPLIED

Temp_Low_24h CDATA #IMPLIED

Temp_Low_24h_Time CDATA #IMPLIED

>

<!ELEMENT Data_S EMPTY>

<!ATTLIST Data_S

Snow_3h CDATA #IMPLIED

Snow_6h CDATA #IMPLIED

Snow_12h CDATA #IMPLIED

Snow_20_08 CDATA #IMPLIED

Snow_20_20 CDATA #IMPLIED

>

<!ELEMENT Data_Ext EMPTY>

<!ATTLIST Data_Ext

Date_from CDATA #IMPLIED

Time_from CDATA #IMPLIED

Date_to CDATA #IMPLIED

Time_to CDATA #IMPLIED

Rain CDATA #IMPLIED

Temp_High CDATA #IMPLIED

Temp_High_Date CDATA #IMPLIED

Temp_High_Time CDATA #IMPLIED

Temp_Low CDATA #IMPLIED

Temp_Low_Date CDATA #IMPLIED

Temp_Low_Time CDATA #IMPLIED

>

参 考 文 献

QX/T 45-2007  地面气象观测规范 第1部分:总则

QX/T 47-2007  地面气象观测规范 第3部分:气象能见度观测

QX/T 48-2007  地面气象观测规范 第4部分:天气现象观测

QX/T 49-2007  地面气象观测规范 第5部分:气压观测

QX/T 50-2007  地面气象观测规范 第6部分:空气温度和湿度观测

QX/T 51-2007  地面气象观测规范 第7部分:风向和风速观测

QX/T 52-2007  地面气象观测规范 第8部分:降水观测

QX/T 53-2007  地面气象观测规范 第9部分:雪深和雪压观测

QX/T 57-2007  地面气象观测规范 第13部分:地温观测

QX/T 61-2007  地面气象观测规范 第17部分:自动气象站观测

QX/T 62-2007	  地面气象观测规范第18部分：月地面气象记录处理和报表编制

QX/T 64-2007	  地面气象观测规范第20部分：年地面气象资料处理和报表编制

QX/T 65-2007	  地面气象观测规范第21部分：缺测记录的处理和不完整记录的统计

QX/T 66-2007  地面气象观测规范第22部分：观测记录质量控制

QX/T 202-2013  表格驱动码气象数据传输文件规范

_________________________________